## Slide 1
Календарное планирование: управление временем в производстве
Время — наиболее дефицитный и невосполнимый ресурс. Календарное планирование отвечает за микроуровень: секунды, минуты и часы работы конкретного оборудования и людей.
Выполнил: Шмидт А.В. ИВТ-244

## Slide 2
От мануфактуры к Индустрии 4.0
Историческая проблема
С усложнением машин и ростом операций человеческий мозг перестал справляться с поиском наилучшей последовательности действий.
Ошибки в очередности приводили к простоям дорогостоящих станков и нарушению логистических цепочек.
Современный вызов
В эпоху цифровой трансформации значимость задачи возросла.
Современные системы требуют мгновенной реакции на изменения рыночного спроса.

## Slide 3
Три базовых элемента планирования
Работы (Jobs)
Неделимые единицы деятельности с параметрами: длительность p_i, время появления r_i, директивный срок d_i.
Ресурсы (Machines)
Активные элементы системы. Производительность, доступность, время переналадки между типами изделий.
Технологический маршрут
Жесткая последовательность операций. Нарушение физически невозможно.
Комбинация временных параметров, ограниченности ресурсов и технологических связей превращает планирование в сложнейшую комбинаторную задачу.

## Slide 4
Классификация систем планирования
01
Одностадийные системы
Один или несколько параллельных ресурсов. Проблема очередности при неидентичных станках.
02
Потоковые линии (Flow Shop)
Все работы проходят через станки в одинаковом порядке. Минимизация времени прохождения C_max.
03
Многомаршрутные системы (Job Shop)
Каждое изделие имеет уникальный путь. Возникают конфликты за ресурсы.

## Slide 5
Целевые функции оптимизации
Makespan (C_max)
Общее время выполнения всего портфеля заказов. Определяет пропускную способность предприятия.
Максимальное запаздывание (L_max)
Показатель нарушения сроков. Критично для поддержания репутации компании.
Суммарное время в системе
Минимизация позволяет сократить объем незавершенного производства и «замороженных» денег.

## Slide 6
Математическая сложность задачи
NP-трудная задача
10 работ = 10! = 3,6+ миллионов вариантов
20 работ = превышает возможности современных компьютеров для полного перебора
В многостадийных системах количество вариантов растет экспоненциально.
Необходим отказ от глобального оптимума в пользу субоптимального решения за разумное время.

## Slide 7
Методы решения задач расписаний
Точные алгоритмы
Метод ветвей и границ. Системный перебор с отсечением плохих вариантов. Находит оптимум, но тяжеловесен для больших систем.
Алгоритмические эвристики
Алгоритм Джонсона, метод критического пути (CPM). Простые правила приоритетов для решения за доли секунды.
Интеллектуальные метаэвристики
Генетические и муравьиные алгоритмы. Имитация природных процессов для поиска эффективных решений.

## Slide 8
Программная реализация на предприятии
ERP-системы
Общий учет ресурсов и долгосрочное планирование
APS-системы
Advanced Planning and Scheduling. Сложные алгоритмы для детальных расписаний с точностью до секунды
MES-системы
Контроль исполнения плана в реальном времени и фиксация отклонений
Ключевая проблема: качество данных. Календарное планирование неразрывно связано с промышленным интернетом вещей (IIoT), который поставляет точные данные с датчеров.

## Slide 9
Учет неопределенности и рисков
Проактивный подход
Создание «защитных буферов» времени в расписании для компенсации непредвиденных ситуаций.
Реактивный подход
Мгновенный пересчет (решедулинг) всего графика при возникновении инцидента. Требует колоссальных вычислительных мощностей.
На практике случаются поломки станков, болезни сотрудников, задержки поставщиков. Современная задача трансформируется в управление изменениями.

## Slide 10
Ключевые выводы
1
Фундамент эффективности
Календарное планирование превращает хаос разрозненных задач в упорядоченный поток, обеспечивая операционную эффективность.
2
Гибридные методы
Сложность задачи требует сочетания точной математики и эвристического поиска. Универсального алгоритма не существует.
3
Будущее — самообучающиеся системы
Системы будут учитывать не только жесткие нормативы, но и накопленный опыт выполнения аналогичных работ.
Развитие методов оптимизации минимизирует потери самого ценного ресурса — времени.